## Slide 1
TERRENO NATURAL
TERRENO NATURAL
1.10 m
Profundidad
0.10 m
0.40 m
0.60 m
0.60 m
Plantilla apisonada con material
producto de banco
Relleno para protección de tubería con material
Producto de banco, incluye selección y volteo de
Material, acomodo. Apisonado y compactado con
Pisón de mano en Capas de 0.20 m de espesor
Relleno de zanja con material Producto de banco,
Incluye selección y volteo de Material, acomodo,
Apisonado y compactado con compactador de
impacto (bailarina) en capas de 0.20 m de espesor
Tubería de PVC hidráulica
Sistema ingles, tubo duralon
Hidráulico anger RD-26 de 75 mm
SECCION TIPO
INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE
EXCAVACION DE ZANJAS EN MATERIAL “B” Y “C”
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM DE ESPESOR DE CUATRO CALLES AMATISTA, TEPORACA, PRIV, DE TEPORACA Y 63 1/2 SECTOR 3 (FOLIO P.P 63)